Приложение № 3

Технически изисквания към фискалните устройства

I.  Общи технически изисквания

1.  Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.

2.  Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при

денонощен режим.

3.  Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ

работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.

4.  Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство с

бонова и контролна лента с навиващ механизъм или само една лента за случаите

на работа с ЕКЛ.  При липса на хартиена лента фискалното устройство да се

блокира.  При ЕСФП отсъствието на контролна лента да блокира работата на

цялата система.

5.  Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с

минимум 8 десетични разряда.

6.  Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи

регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива,

програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група.  При отчет на

артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран

артикулът.

7.  Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон

от 0 - 45°С.  ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни

в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С.

8.  Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни

непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена

възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на

фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо

устройство).  Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на

индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.

9.  Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи

регистри за департаменти и данъчни групи.  При отчет на департаменти и

асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са

програмирани департаментите и асортиментите.

10.  Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за

ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални

устройства.

11.  Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да

позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички

възли, неизискващи текуща поддръжка.

12.  Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място,

позволяващо лесен визуален контрол.  Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени

на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство,

осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.

13.  Техническите изисквания към фискалните устройства за

електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата

за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна

съвместимост , приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г.

(обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65

от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за

съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически

съоръжения, предназначени за използване в определени граници на

напрежението , приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ,

бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм.,

бр. 40 от  2006 г.).  Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум

и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като

съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от

акредитиран от Българската служба за акредитация орган за контрол.

II.  Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП

1.  Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да

отговаря на следните условия:

а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение,

пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази

наредба;

б) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции,

осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово

печатащо устройство с бонова и контролна лента, съгласно изискванията на

тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима

полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване;

софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да

бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на

пломбиране;

в) при наличие на дискетно или cd устройство да е осигурена забрана за

запис на данни от това устройство на твърдия диск;

г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря

на тази наредба.

2.  Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става

по реда, посочен в тази наредба.

3.  Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася

само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри

от изпитания тип.

III.  Специфични изисквания към фискализирана компютърна мрежа

1.  Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в

точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за

управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на

данни във ФП според изискванията на тази наредба.

2.  Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация,

като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез

фискализирани терминали.

IV.  Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система

1.  Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на

търговски обект трябва да отговаря на следните условия:

а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и

отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана

система за управление;

б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от

постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й;

в) да има реализирана постоянна електронна връзка с компетентната

териториална дирекция на Националната агенция за приходите за ежедневно

автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на

дневен финансов отчет) на търговския обект;

г) при невъзможност да бъдат предадени данните при дневното приключване

(поради прекъсване на линията, нарушаване верността на данните и други

подобни) работата на интегрирана автоматизирана система да се блокира до

успешното им предаване.

2.  Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация,

като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да

включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и

услуги.  В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при

невъзможност за предаване на данните.  В компетентната териториална дирекция

на Националната агенция за приходите се проверява правилното получаване на

данни за дневното приключване.

V.  Специфични изисквания към фискалните принтери

1.  Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова

система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните

условия:

а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение,

пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на

настоящата наредба;

б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално

време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания

оборот, общо и по данъчни групи;

в) да има един канал за връзка с персонален компютър;

г) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ

невъзможност за корекция и/или изтриване на фърмуера; фърмуерът да

изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово

печатащо устройство с бонова и контролна лента, управление на запис и четене

на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на

данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.

2.  Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален

компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните

изисквания.

VI.  Специфични изисквания към ЕСФП:

Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от

продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически

изисквания:

а) да представлява комплекс от технически и програмни средства за

автоматично подаване на информация от измервателните средства за разход на

течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване

на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания

оборот от всички продажби;

б) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително

следните компоненти:

- измервателни средства за разход на течни горива с информационен

изход за свързване към централно регистриращо устройство с ФП; типът

измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на

системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни

горива, съгласно стандартите;

- централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на

общите технически изисквания от т. 1 до т. 13;

- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо

устройство и измервателните средства за разход на течни горива.