6. Издаване на становища за строителна готовност на изградения обект от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.

Становищата за строителна готовност се издават за да удостоверят законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация. Въз основа на събраните становища за строителна готовност от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя доклад, който в зависимост от категорията на строежа, внася в Регионална дирекция за национален строителен контрол или представя на административния орган издал разрешение за строеж.

6.1. Издаване на становище за годността за външното 
ел. захранване и електромерното табло на обект от електроразпределителното предприятие

Становището се издава от електроразпределителното предприятие за да удостовери, че по отношение на външното ел.захранване обекта може да бъде въведен в експлоатация и може да бъде издадено разрешение за ползването му, т.е. той отговаря на общите технически изисквания определени от електроразпределителното предприятие и са спазени условията на становището за присъединяване към преносната и разпределителната мрежа за електроснабдяване.

Нормативната уредба, регламентираща процедурата е:

- Закон за енергетиката;

- Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи / 2004г.

- Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти от 31.07.2003г.

Схема: Процедура по издаване на становище за годността на външното ел. захранване и електромерното табло на обект от електроразпределителното предприятие

І стъпка: Атестирана електроизмервателна лаборатория извършва необходимите замервания и изготвя:

- Протокол за измерен импеданс Zs на фаза защитен контур;

- Протокол за измерено съпротивление на заземление /при ново ел. табло/;

- Протокол за изолация на кабела /ако външното ел. захранване е кабелно/.

ІІ стъпка: Възложителят подава искане по образец за извършване на проверка на външното ел. захранване до главното електромерно табло и издаване на становище за изправността на същото заедно с необходимите документи.

Необходими документи:

- Искане /по образец/

- Писмо от лицето, упражняващо строителен надзор.

- Становище за условията и начина на присъединяване на потребител към ел. мрежа.

- Обяснителна записка за ел.инсталацията.

- Проект за външно ел.захранване / ако е изпълнено кабелно /.

- Екзекутивен чертеж за изпълнение на външното ел.захранване/ако има такъв/

- Проверовъчен лист, гаранционна карта и фактура на електромера.

- Протокол за измерен импеданс Zs на фаза защитен контур;

- Протокол за измерено съпротивление на заземление /при ново ел. табло/;

- Протокол за изолация на кабела /ако външното ел. захранване е кабелно/.

ІІІ стъпка: Въз основа на молбата се извършва оглед на място от началника на съответния технически район. В следствие на извършения оглед се издава становище за годност на външното ел. захранване и електромерното табло. Отрицателно становище може да се издаде при изградено външно ел. захранване, несъобразено с проектираното или със строителните норми.