ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Функционални изисквания

I.Общи функционални изисквания към фискалните устройства

1.Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги,

управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП) според изискванията на наредбата.Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис,

осигуряващ невъзможност за корекция и/или изтриване на фърмуера.

2.Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС .

3.Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.

4.Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.

5.Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.

6.Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение.При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.

7.Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.

8.Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет.При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група.

9.Не се разрешава извършването на "Сторно" операция след приключване сметката на клиента.Това изискване следва да се доказва от всеки тип фискално устройство, подложен на изпитвания за съответствие с тази наредба.

10.При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация.При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата.При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.

11.Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34 , започват да броят от "1" до запълване на разрядността си с "9", след което преминават към "1".Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене.Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие "НУЛИРАН RAM" и при изчерпване на диапазона.Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС .

II.Изисквания към фискалната памет

1.Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство.Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.

2.Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.

3.Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50.

4.Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:

а) ЕИК по регистър "БУЛСТАТ" на лицето по чл. 3 (13 символа);

б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);

в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);

г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.

В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.

5.Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.

6.За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяка от ФП има различен номер, а индивидуалният номер на системата, записан в отделните ФП, е един и същ.

7.Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:

а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда);

б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда), във формат ден, месец, година;

в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:

- 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;

- 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;

г) стойност на общия оборот от продажбите за деня, както следва:

- за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ);

- за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);

при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;

д) номер на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;

е) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за деня, ако се работи с ЕКЛ.

8.Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:

а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;

б) номерата на отчетите за зададения период;

в) датите на отчетите за периода;

г) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:

- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX);

- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);

д) стойността на общия оборот от продажбите за периода, както следва:

- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ);

- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);

е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;

ж) съобщения за аварийни изтривания на ЕКЛ;

з) стойностите на данъчните ставки;

и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);

к) номер на последния отпечатан документ за периода, ако се работи с ЕКЛ;

л) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ.

9.При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието.При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM" брояч ХХХХ, дата, час, минута.

10.При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на ЕКЛ или несъвпадение на контролното число, във фискалната памет автоматично да се записва информация за дата, час и минута и брояч на събитието.При периодичен отчет на ФП за това събитие да се отпечатва "ИЗТРИТА ЕКЛ брояч ХХХХ, дата, час и минута".

11.Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация.Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.

12.Ако се работи с ЕКЛ, записът на всяка информация в нея трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация.Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.

III.Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство

1.Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента за осигуряване на яснота при работа и контрол на информацията във ФП.

2.Допуска се контролната лента да се формира едновременно с боновата, но да се отпечатва отделно като "електронна контролна лента (ЕКЛ)".В този случай фискалното устройство трябва да отговаря на следните изисквания:

а) буферът на ЕКЛ, реализиран като енергонезависима памет (EEPROM или флеш), трябва да съхранява информация за не по-малко от 1000 отделни печатни реда;

б) да съхранява копие на всеки буфериран документ по реда на неговото издаване от фискалното устройство;

в) отпечатването на ЕКЛ да се извършва преди дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП или при препълване на буфера на ЕКЛ;

г) да се блокира отпечатването на дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП, ако не е разпечатана успешно ЕКЛ;

д) при оставащи по-малко от 50 свободни реда в буфера на ЕКЛ да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а при достигане на последните 10 свободни реда касовата бележка да се приключва автоматично;

е) при препълване на буфера за ЕКЛ да се блокира фискалното устройство до отпечатването й, като се осигури забрана за нулиране на буфера на ЕКЛ до успешното отпечатване на ЕКЛ;

ж) електронните контролни ленти да имат поредна номерация, като номерата на ЕКЛ за деня се отпечатват в дневния финансов отчет;

з) печатът на ЕКЛ да представлява отпечатване на копие на всеки буфериран документ по реда на неговото издаване;

и) отпечатаните ЕКЛ се съхраняват по реда и в сроковете, определени от чл. 42, ал. 2.

3.Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:

а) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен код по БУЛСТАТ и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;

б) в края да се отпечатва: пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХ - 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН".След въвеждане в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение "ФИСКАЛЕН БОН", а на останалите документи да се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН";

в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон.

4.Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1 .

5.Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:

а) брояч и стойност на направените отстъпки;

б) брояч и стойност на направените надбавки;

в) брояч и стойност на извършените корекции;

г) брояч и стойност на служебно изведени суми;

д) брояч и стойност на служебно въведени суми;

е) сумите по различните видове плащания;

ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;

з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;

и) стойност на общия оборот от продажбите за деня;

й) общите стойности на оборотите по данъчни групи и общия оборот,

натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;

к) поредните номера на отпечатаните ЕКЛ за деня, ако се работи с ЕКЛ;

л) номера на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;

м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП.

6.Всеки отчет на ФП трябва да включва:

а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение

"въведена в експлоатация";

б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;

в) началната и крайната дата на отчета за периода;

г) данъчните ставки за всяка данъчна група;

д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

з) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет и ЕКЛ, ако е имало такива в отчетния период;

и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;

й) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ;

к) номер на последния издаден документ за периода, ако се работи с ЕКЛ.

7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:

а) автоматично подаване на достоверна информация от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива към централно регистриращо устройство с ФП;

б) при нарушена връзка в системата за документирано време ЕСФП да се блокира или да има възможност за въвеждане чрез клавиатурата на централното регистриращо устройство на необходимата информация за всяка реализирана продажба.

V. Задължителна форма и клавишна последователност

Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:

а) стандартна клиентска фискална касова бележка

| “ПЕТРОЛ”—АД—София |  |
| --- | --- |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| бензиностанция 7102 |  |
| ул. “Петко Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 5634 Б. Иванов | 9 |
| Бензин А93 |  |
| ед. цена | 20.50 |
| количество | 100.00 |
| сума*В | 2005.00 |
| Масло М-10 |  |
| ед. цена | 85.00 |
| количество | 2.00 |
| сума*Б | 170.00 |
| ОБЩА СУМА | 2175.00 |
| В БРОЙ | 2175.00 |
| 0077 | 02 артикула |
| 18-05-99 | 12:50 |
| ФИСКАЛЕН БОН |
| ХХ00006501000065 |
| При стандартна касова бележка се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред. |
| “ПЕТРОЛ”—АД—София |  |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| бензиностанция 7102 |  |
| ул. “Петко Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 5634 Б. Иванов | 9 |
| ..2 X | 760.00 |
| Бензин А93*В | 1520.00 |
| Масло М-10*Б | 850.00 |
| ОБЩА СУМА | 2370.00 |
| В БРОЙ | 2370.00 |
| 0077 | 02 артикула |
| 18-05-99 | 12:50 |
| ФИСКАЛЕН БОН |
| ХХ00006501000065 |
| Бонове за отделните поръчки и стандартна клиентска фискална касова бележка, издавани от фискално устройство, предназначено за използване в ресторанти. |
| “ЗАХАРИ”—АД—София |  |
| ул. Цар Симеон № 173 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| РЕСТОРАНТ “КУБАН” |  |
| бул. “Витоша” № 52 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 3834 В. Георгиев | 5 |
| МАСА/КЛИЕНТ | 10 |
| ПОРЪЧКА | 01 |
| СТАРО САЛДО | 0.00 |
| Салата домати |  |
| ед. цена | 15.00 |
| количество | 2 |
| сума*Б | 30.00 |
| Хляб ед. цена | 5.00 |
| количество | 8 |
| сума*А | 40.00 |
| СУМА | 70.00 |
| НОВО САЛДО | 70.00 |
| ***************** |
| 0051 | 02 артикула |
| 18-05-99 | 12:50 |
| СЛУЖЕБЕН БОН |  |
| ХХ000077 | 01000077 |
| “ЗАХАРИ”—АД—София |  |
| ул. Цар Симеон № 173 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| РЕСТОРАНТ “КУБАН” |  |
| бул. “Витоша” № 52 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 3834 В. Георгиев | 5 |
| МАСА/КЛИЕНТ | 10 |
| ПОРЪЧКА | 02 |
| СТАРО САЛДО | 70.00 |
| Вино |  |
| ед. цена | 20.00 |
| количество | 1 |
| сума*Б | 20.00 |
| Св. филе с гъби |  |
| ед. цена | 55.00 |
| количество | 2 |
| сума*Б | 110.00 |
| Хляб |  |
| ед. цена | 5.00 |
| количество | 2 |
| сума*A | 10.00 |
| СУМА | 140.00 |
| НОВО САЛДО | 210.00 |
| ************* |
| 0052……………03 артикула |
| 18-05-9912:55 |
| СЛУЖЕБЕН БОН |
| ХХ00007701000077 |
| “ЗАХАРИ”—АД—София |  |
| ул. Цар Симеон № 173 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| РЕСТОРАНТ “КУБАН” |  |
| бул. “Витоша” № 52 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 3834 В. Георгиев | 5 |
| МАСА/КЛИЕНТ | 10 |
| БР. ПОРЪЧКИ | 02 |
| **************** |
| ЗАКРИТА СМЕТКА |
| Салата домати |  |
| ед. цена | 15.00 |
| количество | 2 |
| сума*Б | 30.00 |
| Хляб |  |
| ед. цена | 5.00 |
| количество | 1 |
| сума*А | 5.00 |
| Св. филе с гъби |  |
| ед. цена | 55.00 |
| количество | 2 |
| сума*Б | 110.00 |
| Вино ед. цена | 20.00 |
| количество | 1 |
| сума*Б | 20.00 |
| СУМА | 210.00 |
| В БРОЙ | 110.00 |
| КУПОН | 100.00 |
| 0053 | 04 артикула |
| 18-05-9912:57 |
| ФИСКАЛЕН БОН |
| ХХ00007701000077 |
| б) разширена клиентска фискална касова бележка |
| “ПЕТРОЛ”—АД, София |  |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТAT 123456789 |  |
| бензиностанция 7102 |  |
| ул. “Петко Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| ОРИГИНАЛ |
| Фактура№ 0005600012 |
| 5634 Б. Иванов | 9 |
| Бензин А93 |  |
| ед. цена | 20.50 |
| количество | 100.00 |
| сума *В | 2005.00 |
| Масло М-10 |  |
| ед. цена | 85.00 |
| количество | 2.00 |
| сума*Б | 170.00 |
| ОБЩА СУМА | 2175.00 |
| всичко | 170.00 |
| ДДС *Б | 28.33 |
| Б = 20.00 % |  |
| нето ст-ст | 141.67 |
| всичко | 2005.00 |
| ДДС*В | 334.17 |
| В = 20.00 % |  |
| нето ст-ст | 1670.83 |
| В БРОЙ | 2175.00 |
| Продавач: |  |
| ***************** |
| Получател: |  |
| Купувач: |  |
| Адрес: |  |
| Идент. № |  |
| ***************** |
| 0077 | 02 артикула |
| 18-05-9912:50 |
| ФИСКАЛЕН БОН |
| ХХ00006501000065 |
| Забележка. За една клиентска сметка може да се издава фискална касова бележка само от един вид (стандартна или разширена). |
| в) четене на дневен финансов отчет—пуска се с клавиш ТL с ключ Х |
| “ПЕТРОЛ”—АД—София |  |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| бензиностанция 702 |  |
| ул. “П. Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 5634 |  |
| ДНЕВЕН ФИНАНСОВ |  |
| Бензин А93 |  |
| цена | 20.50 |
| кол-во | 100.00 |
| оборот *В | 2005.00 |
| Бензин А86 |  |
| цена | 18.00 |
| кол-во | 150.00 |
| оборот *В | 2700.00 |
| —————————————————— |  |
| ОТСТЪПКИ 0002 |  |
|  | 50.00 |
| НАДБАВКИ 0001 |  |
|  | 50.00 |
| КОРЕКЦИИ0010 |  |
|  | 300.00 |
| СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001 |  |
|  | 200.00 |
| СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002 |  |
|  | 200.00 |
| —————————————————— |  |
| В БРОЙ | 5.00 |
| ЧЕК | 70.00 |
| КРЕДИТ | 4800.00 |
| —————————————————— |  |
| ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС |  |
| ****************** |  |
| ДДС *А % = 0.00 |  |
| оборот | 0.00 |
| нето ст-ст | 0.00 |
| ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б % = 20.00 |  |
|  | 170.00 |
|  | 141.67 |
|  | 28.33 |
| ДДС *В % = 20.00 |  |
|  | 4705.00 |
|  | 3920.83 |
|  | 784.17 |
| ДДС *Г % = 7.00 |  |
|  | 00.00 |
|  | 00.00 |
|  | 00.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 4875.00 |
| ЕКЛ N XXX, XXX, XXX |  |
| № ПО СЛ. ДОК XXX |  |
| ***************** |
| 0078 |  |
| 18-05-9912:55 |
| СЛУЖЕБЕН БОН |  |
| ХХ00006501000065 |
| г) дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП—пуска се с клавиш ТL с ключ Z |
| “ПЕТРОЛ”—АД—София |  |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| бензиностанция 702 |  |
| ул. “П. Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 5634 |  |
| ДНЕВЕН ФИНАНСОВ |  |
| Бензин А93 |  |
| цена | 20.50 |
| кол-во | 100.00 |
| оборот *В | 2005.00 |
| Бензин А86 |  |
| цена | 18.00 |
| кол-во | 150.00 |
| оборот *В | 2700.00 |
| —————————————————— |  |
| ОТСТЪПКИ 0002 |  |
|  | 50.00 |
| НАДБАВКИ | 0001 |
|  | 50.00 |
| КОРЕКЦИИ | 0010 |
|  | 300.00 |
| СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001 |  |
|  | 200.00 |
| СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002 |  |
|  | 200.00 |
| —————————————————— |  |
| В БРОЙ | 5.00 |
| ЧЕК | 70.00 |
| КРЕДИТ | 4800.00 |
| —————————————————— |  |
| ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС |  |
| ******************* |  |
| ДДС *А % = 0.00 |  |
| оборот | 0.00 |
| нето ст-ст | 0.00 |
| ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б % = 20.00 |  |
|  | 170.00 |
|  | 141.67 |
|  | 28.33 |
| ДДС *В % = 20.00 |  |
|  | 4705.00 |
|  | 3920.83 |
|  | 784.17 |
| ДДС *Г % = 7.00 |  |
|  | 00.00 |
|  | 00.00 |
|  | 00.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 4875.00 |
| ЕКЛ N ХХХ,ХХХ,ХХХ |  |
| N ПОСЛ. ДОК XXX |  |
| ****************** |  |
| СУМА ОБОРОТ ... 10 987.00 |  |
| СУМА НЕТО СТ-СТ |  |
|  | 9155.83 |
| СУМА ДДС | 1831.17 |
| № блок фиск. памет 0003 |  |
| НУЛИРАНЕZ0013 |  |
| 0079 |  |
| 18-05-9912:57 |  |
| ФИСКАЛЕН БОН |
| ХХ00006501000065 |
| Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за дните, когато не е работено с фискалното устройство |
| “ПЕТРОЛ”—АД—София |  |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| бензиностанция 7102 |  |
| ул. “Петко Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 5634 |  |
| ДНЕВЕН ФИНАНСОВ |  |
| ОБЩ ОБОРОТ | 0.00 |
| ЕКЛ N ХХХ, ХХХ, ХХХ |  |
| N ПОСЛ. ДОКXXX |  |
| *************** |
| СУМА ОБОРОТ | 10 987.00 |
| СУМА НЕТО СТ-СТ |  |
|  | 9155.83 |
| СУМА ДДС | 1831.17 |
| *************** |
| № блок фиск. памет | 0005 |
| НУЛИРАНЕ | Z0015 |
| 0079 |  |
| 19-05-99 | 12:57 |
| ФИСКАЛЕН БОН |
| ХХ000065 | 01000065 |
| д) детайлен отчет на ФП за период от дата до дата — пуска се с клавишна последователност: |
| кодиращ ключ |  |
| Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD |  |
| начална дата | крайна дата |
| “ПЕТРОЛ” — АД — София |  |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| бензиностанция 7102 |  |
| ул. “Петко Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 5634 |  |
| ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ, |  |
| ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |
| 15-05-99 | 14:32 |
| от 17-05-99 до22-05-99 |  |
| % ДДС 15-05-99 |  |
| А = 0.00 Б = 20.00 |  |
| В = 20.00 Г = 7.00 |  |
| 0002 | 17-05-99 |
| ОБОРОТ *А | 10.00 |
| ОБОРОТ *Б | 70.50 |
| ОБОРОТ *В | 1000.00 |
| ОБОРОТ *Г | 00.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 1080.50 |
| ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ |  |
| ИЗТРИТА ЕКЛ | 0001 |
| 17-05-99 | 08:10 |
| 0003 | 18-05-99 |
| ОБОРОТ *А | 0.00 |
| ОБОРОТ *Б | 170.00 |
| ОБОРОТ *В | 4705.00 |
| ОБОРОТ *Г | 00.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 4875.00 |
| ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ |  |
| НУЛИРАН RАМ | 0001 |
| 20-05-99 | 08:10 |
| 0004 | 20-05-99 |
| ОБОРОТ *А | 2.35 |
| ОБОРОТ *Б | 0.00 |
| ОБОРОТ *В | 12 050.00 |
| ОБОРОТ *Г | 00.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 12 052.35 |
| ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ |  |
| ЦЕЛИ ЧИСЛА |  |
| 22-05-99 | 08:00 |
| 0005 | 22-05-99 |
| ОБОРОТ *А | 55.00 |
| ОБОРОТ *Б | 600.00 |
| ОБОРОТ *В | 18 000.00 |
| ОБОРОТ *Г | 00.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 18 655.00 |
| ЕКЛ N ХХХХ NД ХХХХ |  |
| ****************** |  |
| СУМА ОБОРОТ, ДДС |  |
| ОБОРОТ *A | 67.35 |
| ДДС *А | 0.00 |
| ОБОРОТ *Б | 840.50 |
| ДДС *Б | 140.08 |
| ОБОРОТ *В | 35 755.00 |
| ДДС *В | 5959.17 |
| ОБОРОТ *Г | 00.00 |
| ДДС *Г | 00.00 |
| ********************* |
| 256 |  |
| 25-05-99 | 12:55 |
| ФИСКАЛЕН БОН |  |
| ХХ000065 | 01000065 |
| е) съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата — пуска се с клавишна последователност: |
| кодиращ ключ |  |
| Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD |  |
| начална дата | крайна дата |
| “ПЕТРОЛ” — АД — София |  |
| ул. Цар Симеон № 172 |  |
| БУЛСТАТ 123456789 |  |
| бензиностанция 7102 |  |
| ул. “Петко Напетов” № 11 |  |
| ЗДДС № BG123456789 |  |
| 5634 |  |
| ОТЧЕТ ФИСКАЛНА |  |
| ПАМЕТ, |  |
| ВЪВЕДЕНА В |  |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |
| 15-05-99 | 14:32 |
| от 17-05-99до | 22-05-99 |
| 0002 | 17-05-99 |
| ИЗТРИТА ЕКЛ | 0001 |
| 17-05-99 | 08:10 |
| 0003 | 18-05-99 |
| НУЛИРАН RАМ | 0001 |
| 20-05-99 | 08:10 |
| 0004 | 20-05-99 |
| 0005 | 22-05-99 |
| % ДДС | 15-05-99 |
| А = 0.00 Б = 20.00 |  |
| В = 20.00Г = 7.00 |  |
| ЦЕЛИ ЧИСЛА |  |
| 22-05-9908:00 |
| СУМА ОБОРОТ, ДДС |  |
| ОБОРОТ *А | 67.35 |
| ДДС *А | 0.00 |
| ОБОРОТ *Б | 840.50 |
| ДДС *Б | 140.08 |
| ОБОРОТ *В | 35 755.00 |
| ДДС *В | 5959.17 |
| ОБОРОТ *Г | 00.00 |
| ДДС *Г | 00.00 |
| N ПОСЛ. ДОК. ХХХХ |  |
| 0257 |  |
| 25-05-99 | 12:53 |
| ФИСКАЛЕН БОН |  |
| ХХ000065 | 0100006 |
| ж) детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок — пуска се с клавишна последователност: |
| кодиращ ключ |  |
| Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD |  |
| начален блок | краен блок |
| Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда: |
| от 17-05-99 до 22-05-99 |  |
| който в този случай е: |  |
| от 0002 до 0005 |  |
| з) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок—пуска се с клавишна последователност: |
| кодиращ ключ |  |
| Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD |  |
| начален блок | краен блок |
| Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда: |
| от 17-05-99 до 22-05-99 |  |
| който в този случай е: |  |
| от 0002 до 0005 |  |
| Забележки: |  |
| Кодиращи ключове: Х — ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията; |
| Z — ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията. |
| При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли. |
| Задължителни клавиши: |  |
| ТL—клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой; |
| STL — клавиш за индикация и печат на междинна сума; |
| QTY ( X, *) — клавиш количество; |  |
| VD — клавиш за войдиране (корекция). |  |
| Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД — ден, ММ —месец, ГГ— година. |
| Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на ЕКЛ (ако се работи с такава) задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет. |
| Редовете в отчетите, отнасящи се за ЕКЛ, се отпечатват само в случаите, когато се работи с ЕКЛ. |
| В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда. |
| Например: |  |
| СУМА НЕТО СТ-СТ.12.77 |  |
| при сума, по-голяма от 99.99 |  |
| СУМА НЕТО СТ-СТ |  |
| .................................9312.54 |